ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 
 
30 марта 2009 г. N 524-РП  
 
Об  утверждении видов работ, выполняемых 
при проведении комплексного капитального 
ремонта  в  рамках  реализации Городской 
целевой    программы   по   капитальному 
ремонту    многоквартирных    домов   на 
2008-2014 гг.                            
 
 
 
     В целях реализации Городской целевой программы по капитально- 
му ремонту  многоквартирных домов  на 2008-2014 гг.,  утвержденной 
Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г.  N 52 "О Городской це- 
левой программе  по  капитальному ремонту многоквартирных домов на 
2008-2014 годы", а также во исполнение постановления Правительства 
Москвы от  27 января 2009 г.  N 50-ПП "О ходе реализации Городской 
целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 
2008-2014 гг.": 
     1. Утвердить виды работ, выполняемых при проведении комплекс- 
ного капитального  ремонта  в  рамках реализации Городской целевой 
программы  по  капитальному  ремонту  многоквартирных   домов   на 
2008-2014 гг. (далее - Программа),  согласно  приложению к настоя- 
щему распоряжению. 
     2. Установить, что  виды работ (п.1) и их объемы определяются 
индивидуально для каждого  многоквартирного  дома,  включенного  в 
краткосрочные планы  мероприятий  Программы  на 2009 и последующие 
годы, на основании технического заключения о состоянии  его  конс- 
трукций и инженерных систем,  а также утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документации. 
     3. Департаменту капитального ремонта жилищного  фонда  города 
Москвы  в  установленном порядке учитывать положения пунктов 1 и 2 
настоящего распоряжения при планировании, организации проектирова- 
ния  и  проведения  работ  по  комплексному  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов в рамках реализации Программы. 
     4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в  официаль- 
ных изданиях Мэра и Правительства Москвы. 
     5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на  первого  заместителя  Мэра  Москвы   в   Правительстве  Москвы 
Бирюкова П.П. 
 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков 
 
 
 
                                          Приложение 
                               к распоряжению Правительства Москвы 
                                  от 30 марта 2009 г.  N 524-РП 
 
 
 
 
      
              Виды работ, выполняемых при проведении 
      комплексного капитального ремонта в рамках реализации  
       Городской целевой программы по капитальному ремонту 
             многоквартирных домов на 2008-2014 гг. 
__________________________________________________________________ 
NN   Конструктивные                  Виды работ 
п/п  элементы и инженер- 
     ные системы, подле- 
     жащие приведению 
     в нормативное 
     эксплуатационное 
     состояние 
__________________________________________________________________ 
1___________2_____________________________3_______________________ 
 
1. Стены, фасады     - утепление  фасадов, цоколей; 
                     - замена оконных и  балконных  заполнений  на 
                       энергоэффективные шумоизоляционные; 
                     - остекление балконов и лоджий; 
                     - ремонт балконов и  лоджий с восстановлением 
                       гидроизоляции,  плиточного  покрытия, заме- 
                       ной или ремонтом ограждений, экранов; 
                     - устройство козырьков над  балконами и лод- 
                       жиями верхних этажей, входами  в подъезды и 
                       подвалы; 
                     - ремонт фасадов, цоколей; 
                     - ремонт пожарных лестниц; 
                     - ремонт отмостки; 
                     - ремонт наружных стен лифтовых шахт; 
                     - замена и ремонт наружного водостока. 
 
2. Фундаменты,       - ремонт фундаментов; 
   подвалы           - ремонт приямков, входов в подвалы; 
                     - герметизация  мест  пересечения  инженерных 
                       коммуникаций с фундаментами здания; 
 
_________________________________________________________________ 
1__________2_____________________________3______________________ 
 
                     - устройство охранно-защитной дератизационной 
                       системы; 
                     - антисептирование конструктивных элементов. 
 
3. Кровли, чердачные - ремонт  или  замена  (стропильной  системы, 
   помещения           ферм и др.  элементов),  антисептирование и 
                       противопожарная обработка деревянных конст- 
                       рукций; 
                     - восстановление    температурно-влажностного 
                       режима; 
                     - ремонт или замена поддонов; 
                     - ремонт, герметизация воздуховодов, вентиля- 
                       ционных  шахт систем вентиляции, мусороуда- 
                       ления, газоходов; 
                     - ремонт или замена деревянных мостиков (нас- 
                       тилов) в чердачных помещениях; 
                     - замена или ремонт кровельного покрытия; 
                     - ремонт или замена кровли на козырьках вход- 
                       ных групп, балконов верхних этажей; 
                     - вынос металлических свесов кровли на толщи- 
                       ну утеплителя стен; 
                     - замена или ремонт элементов внутреннего во- 
                       достока; 
                     - замена  или  ремонт парапетных решеток, ог- 
                       раждений,  устройств для молниезащиты и за- 
                       земления. 
 
4. Лестницы          - ремонт ступеней; 
                     - замена  или ремонт  ограждений, ограждающих 
                       экранов лестничных маршей и площадок. 
 
5. Дверные  заполне- - ремонт  или замена входных дверей в подъез- 
   нения, входные      ды, (с установкой доводчиков, упоров); 
   площадки          - ремонт или замена дверей тамбуров, приквар- 
                       тирных тамбуров, лестничных клеток; 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
1________2_________________________________3_____________________ 
 
                     - ремонт  или замена дверных заполнений выхо- 
                       дов на кровлю и чердак на утепленные, огне- 
                       стойкие, противопожарные; 
                     - ремонт или замена дверей в мусорокамеры; 
                     - ремонт или замена дверей в подвалы, техпод- 
                       полья на металлические, утепленные; 
                     - ремонт или замена дверей в машинные помеще- 
                       ния и в электрощитовую на противопожарные; 
                     - ремонт, частичная замена и (или) укрепление 
                       входной площадки; 
                     - ремонт, частичная замена и (или) укрепление 
                       ступеней  лестницы перед входом (при ее на- 
                       личии); 
                     - замена, ремонт  или  выполнение  ограждений 
                       (при наличии лестницы перед входом); 
                     - замена, ремонт или выполнение освещения. 
 
6. Внутридомовые ин- 
   женерные системы 
 
6.1. Центральное     - ремонт,  замена  трубопроводов,  стояков  и 
     отопление         подводок к отопительным приборам; 
                     - установка отопительных приборов со встроен- 
                       ными или пристроенными автоматическими тер- 
                       морегуляторами; 
                     - установка запорной арматуры; 
                     - ремонт  или замена тепловых завес, расшири- 
                       тельных баков, воздухоотводчиков и т.д. 
                     - реконструкция системы панельного отопления; 
                     - установка автоматизированного узла управле- 
                       ния системы отопления; 
                     - установка   автоматических  балансировочных 
                       клапанов на стояках,  ветках и кольцах сис- 
                       темы отопления; 
                     - устройство общедомового узла учета  потреб- 
                       ления тепловой энергии при его отсутствии; 
 
_________________________________________________________________ 
1_________2___________________________3__________________________ 
 
                     - наладка системы отопления, пуск  и  наладка 
                       автоматизированного узла управления системы 
                       отопления. 
 
6.2. Вентиляция      - прочистка системы вентиляции; 
                     - замена вентиляционных решеток. 
 
6.3. Холодное и  го- - ремонт, замена трубопроводов,  полотенцесу- 
     рячее водоснаб-   шителей, относящихся к общедомовым инженер- 
     жение             ным системам; 
                     - замена трубной разводки; 
                     - установка запорной арматуры; 
                     - оборудование  мест  под  установку  индиви- 
                       дуальных приборов учета холодной и  горячей 
                       воды; 
                     - установка индивидуальных приборов учета хо- 
                       лодной  и горячей воды и создание внутридо- 
                       мовых технических средств; 
                     - устройство   бытового  пожарного  крана  со 
                       шлангом  на  трубопроводе  холодной  воды в 
                       квартирах; 
                     - замена сантехприборов в квартирах,  находя- 
                       щихся в собственности города Москвы; 
                     - ремонт  или  замена  трубопровода пожарного 
                       водоснабжения. 
 
6.4. Канализация     - ремонт  или  замена  трубопроводов,  замена 
     и водоотвод       канализационных  лежаков  к  сантехприборам 
                     - ремонт или реконструкция внутреннего водос- 
                       тока; 
                     - устройство водоотводящего лотка. 
 
6.5. Электро-        - замена внутридомовых питающих  магистралей, 
     оборудование      магистралей стояков и групповых сетей осве- 
                       щения общедомовых помещений; 
 
_________________________________________________________________ 
1________2_________________________3_____________________________ 
 
                     - ремонт  (замена)   вводно-распределительных 
                       устройств, домовых,  подъездных  и  этажных 
                       электрощитов; 
                     - установка  устройств  защитного  отключения 
                       для каждой квартиры, замена освещения обще- 
                       домовых мест; 
                     - установка  фотовыключателей, реле времени и 
                       других  устройств  автоматического или дис- 
                       танционного  управления освещением мест об- 
                       щего   пользования,  аварийного   освещения 
                       лестничных площадок,  входов   в  подъезды, 
                       указателя  пожарного гидранта, уличных ука- 
                       зателей и др.; 
                     - замена  светильников  на  энергосберегающие 
                       светильники в антивандальном  исполнении  с 
                       энергосберегающими лампами. 
 
6.6. Мусоропроводы   - ремонт и замена элементов мусоропровода; 
                     - устройство  системы  промывки,  прочистки и 
                       дезинфекции ствола мусоропровода; 
                     - отделочные работы в помещении мусорокамеры; 
                     - ремонт или замена системы отопления, холод- 
                       ного,  горячего водоснабжения и канализации 
                       в помещении мусорокамеры. 
 
6.7. Системы дымо-   - капитальный ремонт или модернизация системы 
     удаления,         дымоудаления и противопожарной автоматики; 
     противопожар-   - замена пожарных шкафов на лестничных  клет- 
     ной автоматики и  ках  с установкой пожарных рукавов и кранов 
     пожаротушения     в домах повышенной этажности; 
                     - установка извещателей дымовых  автономных в 
                       коридорах квартир; 
                     - оборудование  мусорокамеры  противопожарной 
                       системой. 
 
 
_________________________________________________________________ 
1__________2______________________________3______________________ 
 
6.8. Внутридомовое   - реконструкция внутридомовой  системы  газо- 
     газоснабжение     снабжения; 
                     - вынос газопроводов из подвалов и подъездов; 
                     - замена фасадного газопровода при выполнении 
                       работ по утеплению наружных стен; 
                     - замена внутридомового газового оборудования 
                       в установленном порядке. 
 
7. Внутренняя        - восстановительный  ремонт жилых помещений и 
   отделка             мест общего пользования квартир в зоне  за- 
                       мены  инженерных систем и сантехприборов  в 
                       случае нарушения отделки помещений при про- 
                       кладке  трубопроводов и замене сантехприбо- 
                       ров  (около 10% отделки потолков, стен, по- 
                       лов); 
                     - ремонт помещений общей долевой собственнос- 
                       ти, в том числе лестничных клеток, лифтовых 
                       и приквартирных холлов, техподполья, элект- 
                       рощитовой и др. 
 
8. Лифты и оборудо-  - замена,  капитальный  ремонт,  модернизация 
   вание объединен-    лифтов; 
   ных диспетчерских - восстановление  (установка)  линий связи до 
   систем              домового коммутатора (разветвителя)  внутри 
                       дома,  абонентских  и запирающих устройств, 
                       датчиков контроля закрытия дверей чердаков, 
                       подвалов  и  других  технических помещений, 
                       пожарных  шкафов  с передачей  сигнала на 
                       объединенные диспетчерские системы. 
 
9. Прочие работы     - проведение мероприятий, обеспечивающих дос- 
                       тупность  для маломобильных групп населения 
                       по  пунктам 4,5  и  8 настоящего приложения 
 
 
_________________________________________________________________ 
1_________2___________________________3__________________________ 
 
                       согласно разделу проектно-сметной  докумен- 
                       тации "Мероприятия  по  обеспечению доступа 
                       для инвалидов"; 
                     - комплексное благоустройство дворовой терри- 
                       тории (при необходимости). 
 
 
 
 
     Примечание: 
     Виды и объемы  выполняемых работ при капитальном ремонте  оп- 
ределяются на основании технического заключения о состоянии строи- 
тельных конструкций и инженерных систем,  мероприятий по обеспече- 
нию доступа для инвалидов и проектно-сметной документации для каж- 
дого многоквартирного дома,  выполняемых в соответствии с требова- 
ниями действующих норм и правил в строительстве.